安徽精磊新材料科技有限公司年产5万吨彩砂及1万吨超微粉体项目竣工环境保护验收意见

2018年06月09日，安徽精磊新材料科技有限公司根据安徽精磊新材料科技有限公司综合利用汉白玉碎料年产5万吨彩砂及1万吨超微粉体项目环境影响报告表并对照《假设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽精磊新材料科技有限公司综合利用汉白玉碎料年产5万吨彩砂及1万吨超微粉体项目位于宿松经济开发区宏业路以东，租赁安徽格朗特光电科技有限公司厂房及办公楼，项目建设标准化厂房，购置机械设备，形成年产3万吨彩砂生产规模。

（二）验收范围

验收范围为该项目年产3万吨彩砂的主体工程、环保工程、辅助、储运及配套公用工程。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目用水主要生活废水，生活废水通过市政管网排入城北污水处理厂进行集中处理

（二）废气

有组织粉尘：安装集气罩对粉尘进行收集，粉尘通过有组织排放，制砂产生的粉尘通过布袋除尘收集后通过15m排气筒排放

（三）噪声

项目噪声主要为机械设备噪声，项目声源经绿化降噪、距离衰减、厂房隔声、厂房围墙隔声和减震基座处理等方式降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废弃物产生处理及排放情况如下：

（1）一般工业固废：除铁产生的废料收集后出售给物资回收部门；除尘装置收集的粉尘收集后作为产品出售。

（2）生活垃圾：在办公区、生产车间等人为活动区域设置垃圾桶/箱若干。统一由环卫部门进行清运处理。

三、环境保护设施调试效果

1）废气部分：2018年03月31-2018年04月01日验收监测期间，无组织废气厂界下风向3个点的颗粒物的检测浓度的最高值均不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控点最高浓度限值。有组织废气出口（G1#排气筒出口）的颗粒物各批次浓度值、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）表2中的二级标准要求。

验收期间无组织及有组织废气达标排放。

2）废水部分：2018年03月31-2018年04月01日日验收监测期间，企业废水pH、氨氮、化学需氧量、悬浮物各批次均满足城北污水处理厂接管标准。

验收期间废水达标排放。

3）厂界噪声：2018年03月31-2018年04月01日验收监测期间，厂界东、南、西、北监测点两天的昼、夜间厂界噪声均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

验收期间厂界噪声达标排放。

四、验收结论

综上所述，安徽精磊新材料科技有限公司年产5万吨彩砂项目和1万吨超微粉体项目在实际建设中，目前产能为年产3万吨彩砂，因此，此次验收仅涉及安徽精磊新材料科技有限公司年产3万吨彩砂项目，该项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的各类污染物治理措施有效，对项目区环境没有产生明显的不利影响。验收工作组认为该项目基本满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

五 验收人员信息

验收参加人员的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）、验收人员包括人员的姓名、单位、电话、身份证号码见附件

安徽精磊新材料科技有限公司

2018年06月09日