建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

公众环监[验]字 第 52号

| 项目名称： | 年产30万立方米加气混凝土砌块项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 宿松县佳和建材有限公司 |
| 编制单位： | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
| 编制日期： | 2018.07 |

编制单位：安徽省公众检验研究院有限公司

法人代表：俞成英

项目负责人：

编制人：

审核者：

签发者：

签发日期：

| 编制单位： | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 0551-65147355 |
| 传真： | 0551-65147066 |
| 邮编： | 230000 |
| 地址： | 安徽省合肥市包河区延安路1666号7幢 |

表一

| 建设项目名称 | 年产30万立方米加气混凝土砌块项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 宿松县佳和建材有限公司 |
| 建设项目性质 | ▄新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 宿松县程岭乡龙安村 |
| 主要产品名称 | 05～07级砌块 |
| 设计生产能力 | 产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求， 产量为30万m3 /年 |
| 实际生产能力 | 产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求， 产量为30万m3 /年 |
| 建设项目环评时间 | 2014年7月 | 开工建设时间 | / |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年5月11-12日 |
| 环评报告表 审批部门 | 宿松县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安庆市环境保护科学研究所 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 8400 | 环保投资（万元） | 215 | 比例 | 2.56% |
| 实际总概算（万元） | 8400 | 环保投资（万元） | 200 | 比例 | 2.38% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告 2018年第9号告）生态环境部，2018年05月。 2、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令，第682号。 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 4 、《宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表》 5、《关于宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表的批复》（松环建[2015]48号） 6、 《宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表验收监测委托书》 |

| 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 | 废气污染物排放标准 现企业锅炉以生物质颗粒作为燃料，因此锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤标准。无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 详见下表， 现有项目锅炉废气污染物排放标准（GB13271-2014） 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 烟尘 50 / / GB13271-2014 氮氧化物 300 / / 二氧化硫 300 / / 废水污染物排放标准 项目废水只有生活污水,生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田的。 厂界环境噪声标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准， 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 执行标准 昼间 夜间 标准来源 2类标准 60 50 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中的规定。 |
| --- | --- |

表二

1、项目概况 宿松县佳和建材有限公司在在程岭乡龙安村建设“年产30万立方米加气混凝土砌块项目”，项目已由宿松县发展和改革委员会备案（松发改许可[2014]86号）。2014年7月建设单位安庆市环境保护科学研究所编制完成《宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表》，并取得宿松县环境保护局批复（松环建[2015]48号），项目总投资8400万元，其中环保投资为215万元，占比为2.56%。 项目情况简介如下： 项目名称：年产30万立方米加气混凝土砌块项目。 项目性质：新建。 建设单位：宿松县佳和建材有限公司。 建设地点：宿松县程岭乡龙安村 该项目已取得安徽宿松经济开发区经济发展局文件关于本项目备案的批复文件（松经开经发[2014]86号）。依据环境影响评价制度，2014年7月宿松县佳和建材有限公司委托安庆市环境保护科学研究所承担了该项目的环境影响评价工作，2015年9月23日宿松县环境保护局对该项目进行了《关于宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表的批复》（松环建[2015]48号）。2018年3月，宿松县佳和建材有限公司委托安徽省公众检验研究有限公司对年产30万立方米加气混凝土砌块项目进行竣工环境保护验收监测。2018年3月20日我公司依据《宿松县佳和建材有限公司年产年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表》及其批复和验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘。 根据现场实际情况及项目方负责人提供的信息确定本次验收范围为年产30万立方米加气混凝土砌块项目工艺及配套环保工程、辅助、储运及配套公用工程，验收内容在后续章节中详细描述。根据上述现场情况及环评报告表和环评批复的要求编制项目验收监测方案。 我公司依据项目验收监测方案于2018年5月11、12日对该项目锅炉废气、无组织废气、厂界噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境科学管理提供科学依据。 2、工程建设内容： 项目位于宿松县程岭乡龙安村，项目地理位置的中心坐标为北纬 30°12'31.43"，东经116°16'59.90"。厂界西侧为县道X069，东侧、南侧为丘陵林地，北侧为农田。具体情况见附图1和附图3。项目周围100m范围内无医院、居民、学校等环境敏感点。项目总占地面积为16400m2，项目总投资8400万元，环保总投资46万。项目产能不发生改变。主要工程建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容对比表 工程类别 单项工程名称 工程内容 企业实际建设内容 主体工程 加气混凝土砌块生产线 以黄沙、矿砂、石灰、水泥、石膏、铝粉膏为主要原料，采用黄沙、浆液制备、生石灰破碎球磨、湿法搅拌、定点浇注、蒸压等工序生产出加气混凝土砌块 生产工艺不变，年产30万 m3 加气混凝土砌块 储运工程 存储工程 设置水泥料仓1个、石灰粒料仓1个、石灰粉料仓1个，石灰堆棚、黄沙堆棚、矿砂堆棚各1个 与环评一致 建筑面积共计4800m2 运输工程 采用公路运输方式；年运输量约36.7万吨 与环评一致 公用工程 给排水 项目用水由程岭乡供水管网提供，年用水119550t/a；生产废水回用；生活污水约1800t/a用于农田灌溉。 与环评一致 供电 本项目年用电量240000千瓦时。 与环评一致 供热 采用生物质颗粒蒸汽锅炉，以生物质颗粒为燃料，年用量6658t，年供汽量约29780t。 与环评一致 环保工程 废水 工程利用蒸压釜排出的蒸汽冷凝水作为湿法搅拌的配比水，锅炉房过滤、清洗、冷却水用于除尘，冲洗水均回用于生产中，项目无其它工艺废水产生，项目生活污水用于农田灌溉。 与环评一致 生产过程中产生的废水回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉 废气 项目对石灰破碎粉尘、石灰球磨机粉尘、石灰粉料输送粉尘、水泥输送粉尘分别采取布袋除尘措施并由18m高排气筒排放；石灰堆棚、黄沙堆棚、矿砂堆棚采用半封闭结构的高地坪堆棚，同时黄沙堆棚、矿砂堆棚等设置洒水喷头，保持表面湿度为20%左右等 锅炉废气以生物质颗粒作为燃料。烟尘经过布袋除尘处理后通过17m高空进行排放。生产工艺中破碎、球磨、输送环节产生的粉尘分别通过布袋除尘进行处理收集，目前企业采用全封闭生产，因此布袋除尘收集的粉尘回用，不外排，以此降低粉尘对周围环节的影响。对于无组织粉尘，企业在堆场设置洒水装置，降低扬尘对周边环境的影响 固废 项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏约1200t/a可全部回用于生产中，不外排。生物质颗粒燃烧后的灰全部收集装袋后外售。全厂生活垃圾为90kg/d（27t/a），经统一收集由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 与环评一致 项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏全部回用于生产中。生物质颗粒燃烧后的灰全部收集装袋后外售。生活垃圾统一收集由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 噪声 高噪声设备采取减振安装、厂房屏蔽等措施 与环评一致 建设规模 产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求，产量为30万m3 /年。实际生产能力形成了年生产30万m3加砌砖的规模。具体产品方案如表2-2。 表2-2 项目产品方案 （单位；mm） 长 度L 宽 度B 高 度H 600 60 75 100 120 125 150 180 240 200 250 300 项目主要生产设备详见下表 表2-3 生产设备一览表 编号 设备名称 规格型号 环评设计数量 实际建设数量 一 制粉工段设备 101 颚式破碎机 PEF250×400 1 1 102 斗式提升机 IF4S×21.17m 1 1 103 石灰粒料仓 1 1 104 干式球磨机 φ1.5×5.7m 1 1 105 气力输送机系统 20T/H 1 1 106 斗式提升机 IF4S×21.17m 1 1 107 石灰粉料仓 1 1 108 水泥粉料仓 1 1 109 粉料输送系统 1 1 110 湿式球磨机 1 1 111 浆料输送系统 1 1 112 储浆罐 3 3 二 配料浇注工段 201 料浆计量称 G=3000kg 1 1 202 螺旋给料机 2 2 203 电子台秤 5 5 204 铝粉搅拌机 1 1 205 浇注搅拌机 1 1 三 静停切割工段设备 301 模箱 50 50 302 侧板 200 200 303 蒸养车 180 180

304 翻转吊具 1 1 305 分布式切割机组 2 2 306 打浆机 1 1 307 渣浆泵 6 6 308 侧板辊道 12 12 四 编组养护工段设备 401 模箱输送机构 2×5T 1 1 402 半成品吊具 1 1 403 真空泵 2SZ-6 1 1 404 蒸压釜 1 1 405 入釜摆渡车 1 1 406 液下泵 3 3 五 成品出釜工段设备 501 电动葫芦（含架） 1 1 502 出釜吊具 1 1 503 出釜摆渡车 1 1 504 成品夹具 1 1 505 液压翻板台 1 1 六 除尘工段设备 601 鄂破单机除尘器 离线消灰脉冲布袋除尘器 1 1 602 石灰粒料仓顶除尘器 DMC-64-B 1 1 603 干式球磨机除尘器 离线消灰脉冲布袋除尘器 1 1 604 水泥仓及石灰仓仓顶除尘器 HYF-2 2 2 七 暖通动力管道 701 生物质颗粒锅炉 6t/h 1 1 702 锅炉除尘器 布袋除尘 1 1 703 排管散热器 D89 14 14 704 流量计 DN125 1 1 705 热动力式疏水器 S49H 24 24 706 分气缸 4 4 707 空压机 LGFD-S/0.9-X 2 2 708 各型阀门管道 1 1 八 电气及其他设备 801 高低压配电设施 1 1 802 检测试验设备仪器 1 1 803 装载机 2 2 804 叉车 4 4 805 轻轨 1968米 5、原辅材料消耗及水平衡 1）、本项目属于砖瓦、石材等建筑材料制造C 303。项目使用的主要原辅材料有矿沙、黄沙、生石灰、水泥、石膏、铝粉膏、脱模油，主要使用能源有电和水、生物质颗粒。主要原辅材料使用量以及主要能源使用情况如表2-4 表2-3 项目能源消耗及原辅材料一览表 序号 物料名称 每立方米用量（kg） 环评设计量（t/a） 实际消耗量（t/a） 1 矿沙 126 37800 37800 2 黄沙 294 88200 88200 3 生石灰 102 30600 30600 4 水 泥 60 18000 18000 5 石膏 18 5400 5400 6 铝粉膏 0.5 150 150 7 脱模油 0.25 75 75 8 工艺用水 360（新水280，含回用水80） 108000 108000 9 生物质颗粒 22.2 6658 6658 、现有职工50人。年工作300天，3班制，每班约8小时。职工生活用水按50升/人∙班计，生活用水量为2.5t/d；生活污水经化粪池收集处理后用于农田灌溉。 此外锅炉房年供汽量约29780t。由于在运营过程中利用蒸压釜排出的蒸汽冷凝水、锅炉房软水制备废水等作为湿法搅拌的配比水，因此本工程无工艺废水排放。项目的排水主要是生活污水。项目的全部用水量为118050t/a，生活污水产生量为2t/d（600t/a）。生活污水水质参照城市生活水质：COD：300mg/L；BOD5：150 mg/L；NH3-N：25mg/L。本项目水平衡情况见下图： 图2-1 建设项目水平衡（t/d）

6、工艺流程及产污节点（附处理工艺流程图，标出产污节点） 生产工艺流程图及产污节点如图2-2： 图2-2生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： ①备料： 块状石灰经颚式破碎机破碎，由斗提机送入石灰粒料仓中，石灰粒料仓下的圆盘给料机控制石灰进入球磨机进行细磨的速度，磨细后的石灰粉料经螺旋输送机送至斗提机送入石灰粉料仓中备用。 散装水泥由散装水泥罐车运入厂内，直接泵入水泥仓内备用。 黄沙、矿沙由汽车运入堆棚堆放，并适当洒水降尘，黄沙、矿沙由皮带机通过计量进入湿式球磨机，同时向球磨机内计量加入石膏共同制浆。在制浆加水时，定量加水，有利于一次制成浓度合适的料浆。料浆由泥浆泵泵入配料楼料浆储罐内备用。 铝粉膏由提升机提至配料楼计量平台备用。 ②搅拌及浇注 石灰、水泥由仓底单旋螺管给料机送入电子粉料计量秤内，经累积计量后，由螺旋输送机送至浇注搅拌机内；打开储罐下的阀门后，各料浆储罐内粉煤灰料浆及废浆直接放入配料楼内料浆电子计量秤内进行计量，当料浆重量达到配料要求时，由自控系统关闭放料阀，停止放料，计量好的料浆直接放入浇注搅拌机内；铝粉由人工计量，倒入铝粉搅拌机内制成悬浮液，每模配置一次，搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。 浆料在浇注前，温度应达到工艺要求，如温度达不到要求，可通过通入蒸气解决。浇注时，模具通过摆渡车运送就位至浇注搅拌机下，浇注搅拌机底部的下料臂放料浇注，下料臂通过汽缸随料位上升而逐渐提升，浇注完毕。 浇注完毕的坯体需静停硬化后才能进行切割，本生产线在静停室内静停硬化。 ③切割 静停达到切割强度要求后，由切割线上专用行车的脱模吊具吊运到切割线固定装置上，脱模并使坯体翻转90°侧立进行，坯体行走进行纵切和横切，完成切割后再翻回原状。同时切割机切割下来的边角料，经水冲至切割机底部废浆池内，经打浆后由泥浆泵泵至废浆池中备用。 ④蒸压 切割好的坯体连同底板由釜前行车吊运至蒸养小车上进行编组，每车两模，码架完毕后由卷扬机牵引至釜内。 装满釜后，经抽真空—升温—恒压—降温过程，蒸养工序完成，砌块由卷扬机拉出釜，由出釜行车吊到成品托板上，由叉车运至堆场存放，完成产品的生产。 成品吊运完后，模板经行车吊运至模位上，进行清理涂油，然后再进行组模循环浇注。 7、环保投资一览表 序号 污染源分类 污染防治及生态恢复措施 主要工程内容 资金(万元) 实际投资（万元） 一 水污染源 出釜废水及锅炉房排水 回用做配料用水 回用量：80t/d回用水池 10 10 生活污水 经化粪池后用于农田灌溉 利用量：6t/d化粪池 二 大气污染源 锅炉烟气 烟尘治理 以生物质成型颗粒为燃料，烟气经布袋除尘后由35米高烟囱排放 25 25 石灰破碎粉尘 粉尘治理 收集系统+离线消灰脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 15 12 石灰粒料输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 10 7 石灰球磨粉尘 粉尘治理 收集系统+离线消灰脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 15 12 石灰粉料输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 10 7 水泥输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 10 7 黄沙、矿沙堆场扬尘 扬尘治理 对黄沙、矿沙采取半封闭结构及高地坪堆棚堆放，堆棚多设置喷头并设专人管理用于喷头洒水抑尘，保持表面湿度为20%左右 120 120 三 噪声 设备噪声 减振安装、合理布设标准厂房隔声 / / 四 固废 一般固废 厂内综合利用或外运 / / 生活垃圾 交环卫外运 / / 环保小计（万元） 215 200 总投资（万元） 8400 8400 环保投资占比（%） 2.56 2.38

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附废水、废气、厂界噪声监测点位图） 废气污染源分析 项目的大气污染源主要有：生物质锅炉烟气、石灰破碎粉尘、干式球磨机粉尘、石灰粉和水泥输送系统粉尘、石灰粉仓和水泥料仓粉尘、堆场扬尘等。 针对于锅炉废气，建设单位安装1台6t/h生物质颗粒锅炉提供生产过程中所需用热，由现场踏勘可知，建设单位锅炉以生物质颗粒为燃料，采取布袋除尘措施对锅炉烟尘进行处理。处理后通过17m高排气筒进行排放。 生产工艺中破碎、球磨、输送环节产生的粉尘分别通过布袋除尘进行处理收集，目前企业采用全封闭生产，因此布袋除尘收集的粉尘回用，不外排，以此降低粉尘对周围环节的影响。对于无组织粉尘，企业在堆场设置洒水装置，降低扬尘对周边环境的影响。 废水污染源分析 项目在运行过程中无工艺废水排放，只有少量的生活污水，水质复杂程度简单。主要污染物为COD、NH3-N。项目产生的生活废水经化粪池后用于农田灌溉 噪声污染源分析 项目噪声主要是设备噪声，来源为搅拌机、打浆机、料浆球磨机、干式球磨机、颚式破碎机、铝粉搅拌机、浇注搅拌机、渣浆泵螺旋给料机、等，设备的噪声强度在85～90dB(A)之间。设备均设置在生产车间内，利用建筑物的声屏障作用阻止噪声向厂外传播，并对噪声设备减振安装，在厂房内通过合理布设以此来降低噪声对周围环境的影响。对生产设备运营时产生的噪声，采取有效的吸声、减振和降噪措施，确保各厂界噪声达标排放。 固废污染源分析 该项目的固体废物为项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘、脱硫石膏、生物质颗粒燃烧后的灰以及生活垃圾，项目固体废弃物产生处理及排放情况如下： 一般工业固废：包括项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏，设置暂存点，统一收集回用于生产。生物质颗粒燃烧后的灰收集后进行外售 生活垃圾：项目厂区设置了垃圾桶，集中收集后交给环卫部门进行无害化处理。 表3-1 建设项目污染防治措施汇总表 序号 污染源分类 污染防治及生态 恢复措施 主要工程内容 实际建设内容 一 水污染源 出釜废水及 锅炉房排水 回用做配料用水 回用量：80t/d回用水池 企业已建设回用池，用于回用配料用水 生活污水 经化粪池后用于农田灌溉 利用量：6t/d化粪池 已落实 二 大气污染源 锅炉烟气 烟尘治理 以生物质成型颗粒为燃料，烟气经布袋除尘后由35米高烟囱排放 企业使用生物质颗粒作为燃料，经布袋除尘对烟气进行处理后通过17m高排气筒进行排放 石灰破碎粉尘 粉尘治理 收集系统+离线消灰脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 企业在实际建设过程中未建设15m高排气筒。 企业对破碎、输送、球磨过程中产生的粉尘通过分别通过离线消灰脉冲布袋除尘器以及仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器进行处理和收集，在此基础上实行全封闭生产，以此减少有粉尘对周围环境的影响 石灰粒料输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 石灰球磨粉尘 粉尘治理 收集系统+离线消灰脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 石灰粉料输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 水泥输送粉尘 粉尘治理 仓顶DMC-64-B型脉冲布袋除尘器+15米高排气筒 黄沙、矿沙堆场扬尘 扬尘治理 对黄沙、矿沙采取半封闭结构及高地坪堆棚堆放，堆棚多设置喷头并设专人管理用于喷头洒水抑尘，保持表面湿度为20%左右 已落实 三 噪声 设备噪声 减振安装、合理布设标准厂房隔声 已落实 由监测结果可知，噪声达标排放 四 固废 一般固废 厂内综合利用或外运 项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏，设置暂存点，统一收集回用于生产。生物质颗粒燃烧后的灰收集后进行外售 生活垃圾 交环卫外运 集中收集后交给环卫部门进行无害化处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合程岭乡规划要求，项目所在区域环境质量现状符合相应的标准要求，在落实评价要求的各项污染防治对策的情况下，能够实现污染物的达标排放，不会引起区域环境质量的改变，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目是可行的。 建设项目审批部门审批决定 宿松县佳和建材有限公司： 你公司报送的由安庆市环科所编制的《宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经研究，现批复如下： 一、原则同意《报告表》所述内容和评价结论。该项目位于宿松县程岭乡龙安村，西侧为县道X069，东侧、南侧为丘陵林地，北侧为农田，占地面积约16400m2，规划建设生产车间4800m2，锅炉房432m2，宿舍楼591m2，办公楼480m2， 门卫40m2，黄沙堆棚400m2，矿沙堆棚300m2，成品堆场1500m2，厂区道路及绿化1600m2。包括主体工程（加气混凝土砌块生产线，以黄沙、矿砂、石灰、水泥、石膏、铝粉膏为主要原料，采用黄沙、浆液制备、生石灰破碎球磨、湿法搅拌、定点浇注、蒸压等工序生产出加气混凝土砌块）、储运工程、公用工程、环保工程等。宿松县发改委下达了《关于同意宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目备案的通知》（松发改许可<2014>86号），同意该项目建设；程岭乡人民政府出具了关于该项目符合程领乡土地利用规划和 建设用地规划的证明。在落实相关环保措施后，土项目建设基本可行，原则同意。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）落实废水污染防治措施。 施工期，施工现场须建造集水池、 沉砂池、排水沟等简易水处理构建物，将废水分类收集，作相应处理后回用，施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工期生活污水经临时早厕收集，作为农家肥用于周边农田施肥。 营运期，项目区内实行雨污分流;生活污水经经化粪池收集后用于农田施肥。 （二）落实《报告表》提出的大气污染防治措施。 施工期主要的大气污染物为扬尘，按照 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，施工场地必须采取围挡、覆盖、地面硬化等措施有效防止扬尘;要合理安排堆场的位置和形状，文明施工并经常洒水，以降低扬尘量;浇注混凝土量超过100m3的施工现场，必须使用预拌混凝土。同时在工地出口处设置冲洗设施，确保车辆不带泥士驶离工地。 营运期，锅炉采用含硫率0. 05%的生物质成型颗粒为燃料，对锅炉烟气采用布袋除尘工艺处理后由17m高烟囱排放，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(B1321-201)中表2标准。 对石灰破碎产生粉尘的工段设置收集系统，经离线消灰脉冲市泉险企器除尘后由15高排气筒；排放石灰粒料输送过程中的含尘气体进入石灰粒料仓，经仓顶DMC-64-B型脉冲市袋除生器后由仓顶15m高排气简排放；对于式球磨过程中产生粉体的工段设置收集系统再经离线消灰脉冲布袋除尘器除尘后经15m高排气筒进行排放；石灰粉料输送过程中的含尘气体进入石灰粉料仓，经仓顶HYF-2型布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放；对水泥输送至水泥仓过程中产生的粉尘，经仓顶HYF-2型布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放；粉尘排放执行《大气污染物排放标准》CB16297-19969表2中二级标准，排放筒需安装环保图形标志，预留永久性采样监测孔。 对堆场扬尘，采取设置专人管理，在黄沙、矿沙堆场多设置洒水喷头，及时洒水等措施，同时，应按照新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条的规定，设置不低于堆放物高度的严密围挡。无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的规定。 （三）落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。 施工期，机械作业要合理安排，尽量远离周围噪声敏感点，必要时需安装隔声装置；同时应合理安排施工时间，禁止在白天12:00-14: 00，晚上22: 00—次日凌晨6: 00之间施工。如需在以上两个时间段施工的需报我局同意公示后方可进行。尽可能采用商品混凝土，减少混凝土搅拌作业。 营运期，在对高噪声设备采取减振安装、合理布设并通过厂房屏蔽基础上，再通过距离衰减等措施进行治理。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( CB12348 -2008 )中的2类标准。 （四）落实《报告表》提出的固体废物处理措施。 对于施工期产生的建筑垃圾，应及时回收或回填，生活垃圾应交由环卫部门统一收集处理。 营运期，切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏全部回用于生产中;生物质颗粒燃烧后的灰全部收集装袋后外售；职工生活垃圾由环卫部门收集后集中处置。 （五）按照GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中有害气体无组织排放控制与工业业企业卫生防护距离标准的制定方法，在该项目黄沙矿沙堆棚设置100米卫生防护距离。目前该项目满足这-要求，你公司应加强生产管理，最大限度减轻对周围环境影响。同时，应协助当地政府保持和继续落实这一控制要求，发现问题应及时向当地政府报告。 （六）将环境管理纳入日常管理渠道。提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保设施运行台帐，加强对各项环保设施的 日常维修管理。 （七）加强项目区内的绿化。绿化应合理搭配树种，选择高大的常绿乔木与常绿灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，进行试生产需报经我局批准。试生产三个月内，向我局申请该项目竣工环境保护验收。 四、宿松县环境监察大队负责该项目日常环境监管工作。 五、项目实施后，主要污染物排放总量控制指标为：二氧化硫：5.326吨/年、 氮氧化物：6.79吨/年，该指标从宿松县人民政府关闭隆盛工贸有限公司减排指标中安排。

表五

验收质量保证及质量控制： 1、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗； 2、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制； 3、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 表5-1监测分析方法 类别 项目 分析方法 方法来源 废气 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定 GB/T 16157-1996 氮氧化物 定电位电解法 HJ 693-2014 二氧化硫 定电位电解法 HJ 57-2017 噪声 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

表六

验收监测内容： 本次验收监测对该项目废气和厂界噪声进行验收监测，环境管理检查等内容同步进行。 2、监测项目、点位、频次 废气、噪声排放监测内容见下表6-1。 表6-1 监测项目、点位、频次 监测点位 监测项目 监测频次 备注 厂界四周下风向3个点位、上风向1个点位 颗粒物 4次/天，2天 / 锅炉废气总排口 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 3次/天，2天 东、南、西、北厂界各设一个监测点 昼、夜等效声级（Leq） 1次/天，2天

表七

1、现场检查结果： 该项目环境管理情况检查内容详见表7-1。项目环评批复落实情况检查详见下表7-2。 表7-1 环境管理情况检查 序号 环境管理检查内容 环境管理内容执行情况 1 “三同时”制度执行情况 本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。 2 环保设施建设、运行及维护情况 废水治理措施：生产过程中产生的废水全部回用于生产，不外排，生活废水经过化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排 废气治理措施：锅炉废气以生物质颗粒作为燃料。烟尘经过布袋除尘处理后通过17m高空进行排放。生产工艺中破碎、球磨、输送环节产生的粉尘分别通过布袋除尘进行处理收集，目前企业采用全封闭生产，因此布袋除尘收集的粉尘回用，不外排，以此降低粉尘对周围环节的影响。对于无组织粉尘，企业在堆场设置洒水装置，降低扬尘对周边环境的影响。 噪声治理措施：对球磨机等高噪声设备已采取了有效的降噪、隔声、减振措施，加强了厂区的绿化措施用来消声、吸声。 3 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 厂区环境管理由厂区负责人统一负责管理 4 厂区绿化情况 厂区生态环境以及厂容院貌得到改善，以达到抑尘降噪、营造一个良好的工作环境的目的，对厂区内空地铺设草皮、种植花草，道路两侧选择与当地自然条件适宜的树种种植。 表7-2 环评批复落实情况检查 序号 环评批复要求 执行情况 1 施工期，施工现场须建造集水池、 沉砂池、排水沟等简易水处理构建物，将废水分类收集，作相应处理后回用，施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工期生活污水经临时早厕收集，作为农家肥用于周边农田施肥。 营运期，项目区内实行雨污分流;生活污水经经化粪池收集后用于农田施肥。 已落实 施工期已结束，营运期采取雨污分流，生活废水经化粪池处理后用于周边农田的灌溉，生产废水回用于生产，不外排。 2 施工期主要的大气污染物为扬尘，按照 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，施工场地必须采取围挡、覆盖、地面硬化等措施有效防止扬尘;要合理安排堆场的位置和形状，文明施工并经常洒水，以降低扬尘量;浇注混凝土量超过100m3的施工现场，必须使用预拌混凝土。同时在工地出口处设置冲洗设施，确保车辆不带泥士驶离工地。 营运期，锅炉采用含硫率0. 05%的生物质成型颗粒为燃料，对锅炉烟气采用布袋除尘工艺处理后由17m高烟囱排放，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(B1321-201)中表2标准。 对石灰破碎产生粉尘的工段设置收集系统，经离线消灰脉冲市泉险企器除尘后由15高排气筒；排放石灰粒料输送过程中的含尘气体进入石灰粒料仓，经仓顶DMC-64-B型脉冲市袋除生器后由仓顶15m高排气简排放；对于式球磨过程中产生粉体的工段设置收集系统再经离线消灰脉冲布袋除尘器除尘后经15m高排气筒进行排放；石灰粉料输送过程中的含尘气体进入石灰粉料仓，经仓顶HYF-2型布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放；对水泥输送至水泥仓过程中产生的粉尘，经仓顶HYF-2型布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放；粉尘排放执行《大气污染物排放标准》CB16297-19969表2中二级标准，排放筒需安装环保图形标志，预留永久性采样监测孔。 对堆场扬尘，采取设置专人管理，在黄沙、矿沙堆场多设置洒水喷头，及时洒水等措施，同时，应按照新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条的规定，设置不低于堆放物高度的严密围挡。无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的规定。 已落实 项目施工时段采取了相应的环保措施针对对环境的影响 锅炉废气以生物质颗粒作为燃料。烟尘经过布袋除尘处理后通过17m高空进行排放。生产工艺中破碎、球磨、输送环节产生的粉尘分别通过布袋除尘进行处理收集，目前企业采用全封闭生产，因此布袋除尘收集的粉尘回用，不外排，以此降低粉尘对周围环节的影响。对于无组织粉尘，企业在堆场设置洒水装置，降低扬尘对周边环境的影响。 3 施工期，机械作业要合理安排，尽量远离周围噪声敏感点，必要时需安装隔声装置；同时应合理安排施工时间，禁止在白天12:00-14: 00，晚上22: 00—次日凌晨6: 00之间施工。如需在以上两个时间段施工的需报我局同意公示后方可进行。尽可能采用商品混凝土，减少混凝土搅拌作业。 营运期，在对高噪声设备采取减振安装、合理布设并通过厂房屏蔽基础上，再通过距离衰减等措施进行治理。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( CB12348 -2008 )中的2类标准。 已落实，企业通过购买底噪设备，进行减振安装，合理布局以此降低噪声对周围环境的影响 4 对于施工期产生的建筑垃圾，应及时回收或回填，生活垃圾应交由环卫部门统一收集处理。 营运期，切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏全部回用于生产中;生物质颗粒燃烧后的灰全部收集装袋后外售；职工生活垃圾由环卫部门收集后集中处置。 一般工业固废项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏，设置暂存点，统一收集回用于生产。生物质颗粒燃烧后的灰收集后进行外售；生活垃圾集中收集后交给环卫部门进行无害化处理。 5 按照GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中有害气体无组织排放控制与工业业企业卫生防护距离标准的制定方法，在该项目黄沙矿沙堆棚设置100米卫生防护距离。目前该项目满足这-要求，你公司应加强生产管理，最大限度减轻对周围环境影响。同时，应协助当地政府保持和继续落实这一控制要求，发现问题应及时向当地政府报告 由现场踏勘可知，企业项目黄沙矿沙堆棚100m范围内无医院、学校、居民等环境敏感点 6 将环境管理纳入日常管理渠道。提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保设施运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。 已落实 7 加强项目区内的绿化。绿化应合理搭配树种，选择高大的常绿乔木与常绿灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种 已落实 2、验收期间监测结果 1）、验收监测期间气象参数： 监测项目 采样日期 监测结果 温度（℃） 2018.05.11 20.9 2018.05.12 21.0 湿度（%） 2018.05.11 55 2018.05.12 55 大气压（kPa） 2018.05.11 99.8 2018.05.12 99.8 风速（m/s） 2018.05.11 3.1 2018.05.12 3.2 风向 2018.05.11 东北风 2018.05.12 东北风

、废气监测结果与评价： 无组织废气监测结果与评价 无组织废气监测结果如表7-3所示： 表7-3 无组织废气监测结果及评价 监测位置 检测项目、日期、频次 上风向 （1#） 下风向 （2#） 下风向 （3#） 下风向 （4#） 浓度 限值 是否 达标 总悬浮 颗粒物（mg/m3） 2018.05.11 ① 0.251 0.413 0.395 0.341 1.0 达标 ② 0.254 0.398 0.380 0.417 ③ 0.278 0.445 0.464 0.408 ④ 0.274 0.365 0.365 0.383 2018.05.12 ① 0.215 0.431 0.413 0.341 ② 0.235 0.398 0.398 0.416 ③ 0.278 0.464 0.464 0.408 ④ 0.201 0.384 0.402 0.348 5月11日-12日无组织废气监测结果表明：该项目厂界下风向三个点的最大监测浓度为0.464mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。 锅炉废气监测结果与评价 锅炉废气监测结果如表7-4所示： 表7-4 锅炉废气监测结果与评价 污染源 名称 检测项目 计量 单位 检测结果 标准 限值 是否 达标 2018.05.11 2018.05.12 ① ② ③ ① ② ③ 锅炉废气 排气筒 排气筒高度 m 17 17 17 17 17 17 / / 烟道直径 m 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 / / 烟气温度 ℃ 75.2 71.4 78.6 75.3 69.7 78.5 / / 烟气流速 m/s 24.7 25.1 25.3 24.5 25.1 25.2 / / 标态流量 Nm3/h 26848 27166 27197 26362 27553 26855 / / 颗粒物 排放浓度 mg/m3 47.2 28.5 29.7 34.6 34.9 28.2 50 达标 二氧化硫 排放浓度 mg/m3 285 282 280 285 277 282 300 达标 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 206 214 199 193 210 217 300 达标 5月11日-12日锅炉废气监测结果表明：锅炉废气排口烟尘最高排放浓度为47.2mg/m3，二氧化硫排放浓度为285mg/m3，氮氧化物最高排放浓度为217mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值 。 2）、噪声监测结果与评价 噪声监测结果如表7-5： 表7-5 噪声监测结果 测点编号 监测位置 主要声源 监测日期 等效声级dB（A） 昼间 夜间 N1 厂界东 厂界噪声 2018.05.11 55.4 45.2 2018.05.12 55.7 45.6 N2 厂界南 厂界噪声 2018.05.11 51.2 41.4 2018.05.12 51.3 41.2 N3 厂界西 厂界噪声 2018.05.11 57.6 46.5 2018.05.12 57.4 46.7 N4 厂界北 厂界噪声 2018.05.11 58.3 47.6 2018.05.12 58.1 47.3 标准限值 / 60 50 是否达标 / 达标 达标 5月11-12日验收监测期间，本项目昼间最大噪声值为58.3dB（A），夜间最大噪声值为47.6dB（A），均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

表八

验收监测结论： 1、项目基本情况 宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目产生的污染物主要为：废气、废水、噪声及固体废弃物。球磨、破碎、输送过程中产生的粉尘通过布袋除尘器收集处理后回用于生产，锅炉以生物质颗粒作为燃料产生的烟气通过布袋除尘收集通过17m高排气筒进行排放；生产过程中产生的废气通过回用池回用于生产，生活污水通过化粪池处理后用于周边农田的灌溉。因此废水不外排项目运营期间产生的噪音经建筑物隔声，对设备进行降噪、减震等措施进行衰减，保证达标排放。 2、验收监测部分 1）、废气部分：2018年5月11日-12日验收监测期间，本项目厂界下风向3个点位的颗粒物的最高值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。锅炉废气中烟尘、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准限值 验收期间无组织废气和锅炉废气达标排放。 2）、厂界噪声：2018年5月11日-12日验收监测期间，厂界N1、N2、N3、N4监测 点位的两天的昼间厂界噪声最大值为58.3（A），夜间厂界噪声最大值为47.6dB（A），符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 验收期间噪声达标排放。 3、总结论 宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的废水治理、废气治理、噪声治理措施有效。总体而言，建设项目达到了项目竣工环境保护验收的要求，建议通过宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目竣工环境保护验收。 4、验收建议 ①、进一步做好环境保护工作，严格环境监督管理，建立环境管理制度、机制， 加强各类环境保护设施维护与管理，确保各类污染物稳定达标排放。 ②、充分利用项目区内可用场地搞好绿化工作，做到社会效益、环境效益和经济 效益相统一。 ③、项目方应按照环评表及批复的要求，如果项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应依法重新履行相关审批手续。

附件1：宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目环评批复

附件2：宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目竣工验收委托协议书

附件3：宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目工况说明

附图一：项目地理位置图

附图二：项目周边关系图

附图三：项目敏感关系点图

# Text boxes

0.5损耗

393.5

2

2.5