建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

公众环监[验]字 第 100号

项目名称：           钢制办公家具生产线项目

建设单位：          芜湖东港家具销售有限公司

编制单位：       安徽省公众检验研究院有限公司

编制日期：                   2018.7

编制单位：安徽省公众检验研究院有限公司

法人代表：俞成英

项目负责人：

编制人：

审核者：

签发者：

签发日期：

| 编制单位： | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 0551-65147355 |
| 传真： | 0551-65147066 |
| 邮编： | 230000 |
| 地址： | 安徽省合肥市包河区延安路1666号7幢 |

表一

| 建设项目名称 | 钢制办公家具生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖东港家具销售有限公司 |
| 建设项目性质 | ▄新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 芜湖县六郎镇殷港工业园 |
| 主要产品名称 | 钢制办公家具 |
| 设计生产能力 | 年产钢制办公家具5000套 |
| 实际生产能力 | 年产钢制办公家具5000套 |
| 建设项目环评时间 | 2017年10月 | 开工建设时间 | / |
| 调试时间 | 2017年6月 | 验收现场监测时间 | 2018年6月26-27日 |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 | 比例 | 10% |
| 实际总概算（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告 2018年第9号告）生态环境部，2018年05月。 2、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令，第682号） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 4、《芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目环境影响报告表》，江苏久力环境科技股份有限公司，2017年10月； 5、《关于芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目环境影响报告表的批复》环行审（2018）23号，芜湖县环境保护局； 6、芜湖东港家具销售有限公司关于钢制办公家具生产线项目“三同时”竣工环保验收监测委托协议书 |

| 验收监测 评价标准、 标号、级别 、限值 | 1、本项目营运期排放的废气主要有焊接烟尘、切割粉尘、喷塑粉尘、固化废气，相关污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度排放限值，具体如表1-1 表1-1 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度限值（mg/m3） 15m排气筒 颗粒物 120 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 10 4.0 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值详见表1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 3类标准 65dB（A） 55dB（A） 废水排放标准 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，标准值见表1-3。 表1-3废水排放标准 单位mg/L pH为无量纲 污染物 pH SS COD NH3-N TP 污水综合排放标准 6~9 400 500 / / 污水排入城镇下水道水质标准 / / / 45 8 4、固废排放标准 运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中的有关规定；生活垃圾储存和处置执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）；危险固废贮存、处置分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的相关规定。 |
| --- | --- |

表二

1、项目概况 芜湖东港家具销售有限公司位于芜湖县六郎镇殷港工业园，项目租赁芜湖县华玉精细化工有限公司厂房2050m2，投资50万元，建设钢制办公家具生产线项目，主要产品有家具、文件柜、保险柜、教学设备制造、办公用品、电子电器、家居用品等，可达年产5000套钢制办公家具的规模。江苏久力环境科技股份有限公司于2017年10月编制完成该项目环境影响报告表，芜湖县环境保护局于2018年4月28日完成审批文号为环行审（2018）23号，并于2018年6月份委托我公司对该项目做竣工环境保护验收监测。项目基本情况如下： 项目名称：钢制办公家具生产线项目； 建设地点：本项目建设地点位于芜湖县六郎镇殷港工业园。详见附图1（项目地理位置图）； 项目周边概况：厂址东侧为空地，西侧为芜湖县华玉精细化工有限公司废气厂房，南侧临近三鑫木业，北侧为陈沙河支流。详见附图2（项目周边环境关系图） 建设性质：新建； 占地面积：2050m2； 投资总额：50万元，环保投资5万元。 芜湖东港家具销售有限公司在2018年6月5日委托安徽省公众检验研究院有限公司对其钢制办公家具生产线项目进行“三同时”环保竣工验收，我公司在接受委托后查阅企业相关资料根据验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，并根据现场情况于2018年6月13日编制完成验收监测方案，根据生态环境部 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令，第682号等文件）的要求以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号告），安徽省公众检验研究院有限公司于2018年6月26日和6月27日对该项目废气、噪声和废水等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。 2、工程建设内容： 本项目总占地面积为2050m2，项目总投资50万元，环保总投资5万。项目设计年产5000套钢制办公家具，实际上能达到年产约5000套的规模。主要工程建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容对比表 工程 类别 工程 名称 环评建设内容与规模 与环评要求建设对比情况 主体 工程 1#生产车间 占地面积约1000m2，进行剪切、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序 部分一致 项目1#生产车间剪切、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序，2#生产车间不设置生产线，固化工序转移到1#生产车间喷塑室旁边 2#生产车间 占地面积约400m2，进行固化工序 辅助 工程 办公室 办公室有2层，位于生产车间内东北侧，占地面积约400m2 与环评建设一致 储运 工程 产品区 位于仓库内，占地面积约424m2 与环评建设一致 原料区 位于1#生产车间内，占地面积约140m2 运输 原料和产品均由汽车运输 公用 工程 供水 来自自来水管网，年用水120t 与环评建设一致 排水 生活污水接管前经厂区地埋式污水处理设施后，排入陈沙河支流；接管后依托芜湖县华玉精细化工有限公司厂区化粪池，经污水管网送六郎殷港污水处理厂处理，年排放生活污水96t 与环评建设一致 废水已接管六郎殷港污水处理厂，经厂区化粪池处理后纳入污水处理厂处理 供电 市政供电管网，年用电量10万KW·h 与环评建设一致 环保 工程 废水处理 化粪池，处理能力5m3 项目依托租赁公司的化粪池，废水通过化粪池处理后经污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理 经地埋式污水处理设施处理达标后排入陈沙河支流 废气治理 1、固化废气：集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒，抽风量为2000m3/h，收集效率90%，处理率90% 2、焊接粉尘：通过移动式焊接烟尘捕集器收集，收集效率90%，处理率90% 3、喷塑粉尘：通过密闭的喷塑室+过滤器进行处理，收集效率80%，收集的粉尘循环使用 已落实 项目固化废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，最后通过15m高的排气筒排放；项目焊接粉尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷塑粉尘通过密闭的喷塑室和过滤器处理，收集的粉尘再利用；另外车间通过加强通风减少无组织粉尘的影响 噪声治理 基础减振、门窗隔声 已落实 厂房内设备合理布局、均匀分布，并采取了减震、降噪等措施 固废治理 一般工业固体废弃物：设置堆场，位于1#生产车间内，占地面积约5m2 危险废弃物：建设危废暂存场所，位于1#生产车间内，占地面积约5m2 部分一致 一般工业固废堆场位于1#生产车间内，危废暂存库位于2#生产车间内 3、建设规模 本项目设计生产能力为年生产5000套钢制办公家具，实际生产能力形成了年生产5000套的规模。 4、项目主要生产设备详见下表 表2-2 生产设备一览表 序号 名称 规格型号 环评建设数量（台/套） 实际建设数量（台/套） 1 压力机 - - - 2 2 2 剪板机 - - - 2 2 3 点焊机 - - - 2 2 4 激光切割机 - - - 1 1 5 弧焊机 - - - 3 3 6 折弯机 - - - 2 2 7 静电喷塑机 - - - 1 1 8 喷塑室 - - - 1 1 9 烘箱（电加热） - - - 1 1 10 固化室 - - - 1 1 5、原辅材料消耗及水平衡 1）、本项目属于金属家具制造业，行业代码为【C2310】。项目使用的主要原辅材料有钢板、成品零部件、塑粉、焊丝，主要使用能源有电和水。主要原辅材料使用量以及主要能源使用情况如表2-3 表2-3 项目能源消耗及原辅材料一览表 序号 类别 名称 环评消耗量 实际消耗量 1 主要原辅材料 钢板 80t 80t 2 成品零部件 2t 2t 3 塑粉（环氧树脂） 5t 5t 4 焊丝 0.1 0.1 5 主要能源 水 120t 120t 6 电 10万kWh/a 10万kWh/a 2）、本项目主要用水为员工生活用水，由市政供水管网供给，废水是生活污水，依托于厂区化粪池处理后经污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理。 本项目动定员8人，不设食堂，不设宿舍，不住宿人生活用水量按50L/(人.d)计，用水量为0.4t/d，合计120.0t/a（1年按300天计算）；根据《环境统计手册》，污水量按用水量的80%计，污水量为0.32t/d，96.0t/a。建设项目水平衡图如下： 图2-1 建设项目水平衡图 （单位：t/d） 项目变动情况 、环评上固化工序建设在2#车间；实际上固化工序建设在喷塑室旁边； 、环评危废暂存间位于1#车间；实际上危废暂存库位于2#车间。 、环评中废滤芯是焊接烟尘净化器使用产生的，实际上是喷塑室过滤器里的 滤芯，可长期使用，待更换的时候由厂家回收。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，本项目变动不属于重大变更。 主要工艺流程及产污节点（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2-2 颗粒木生产工艺及产污节点流程图 工艺流程简述： 剪切：使用剪板机、激光切割机把钢材剪切成所需规格。此工序产生边角料及噪声； （2）冲压：使用压力机对钢板进行冲压（冲孔或切角）。此工序产生边角料及噪声； （3）折弯：使用折弯机对剪切冲压好的钢板进行折弯处理。此工序将会有噪声产生； （4）焊接：机械加工完成的钢板简单组合后，使用点焊机及弧焊机（CO2保护焊） 熔融焊丝焊接钢板，使各部件牢固结合，焊接完成后形成半成品。此工序产生焊接烟尘和废焊渣； （5）喷塑：使用静电喷塑机把塑粉喷涂到半成品表面，喷塑在喷粉室内进行。此 工序产生粉尘； （6）固化：把喷完粉的半成品放入密封的烘箱内。使用电能加热到约200℃，此时塑粉熔融后附着于半成品表面。此工序将有有机废气产生； （7）组装：人工把外购的零部件与固化完成的半成品进行组装。 （8）入库：把产品运送至成品仓库暂存。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附废水、废气、厂界噪声监测点位图） 废气污染源分析 （1）焊接烟尘：项目采用二氧化碳气体保护焊，在高温电弧情况下，焊条（丝）端部及其母材相互被熔化，当蒸汽进入周围的空气中时，被冷却并氧化，会产生焊接烟尘。 项目采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟尘，定期清理收集的烟尘，未捕集焊接烟尘在车间内无组织排放。 喷塑粉尘： 本项目喷塑过程在常温常压下进行，喷塑在密闭的喷粉室内进行，喷塑产生的粉尘采用喷粉室装置自带的过滤器收集，收集的塑粉送回塑粉储存装置再利用，不作固废处理，未收集的粉尘在车间内呈无组织排放。 固化废气 本项目使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料，聚酯环氧树脂的热分解温度在300℃以 上，固化温度为200℃，则固化过程中会有少量有机废气产生，主要污染物为非甲烷总烃。 企业在烤箱上设置集气罩，产生的废气经集气罩收集活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，风机风量8000m³/h，未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 车间通过加强通风减少无组织废气的环境影响。 废水污染源分析 本项目产生废水主要是生活污水。项目劳动定员8人，厂区内不设食堂和宿舍，废水主要是员工日常生活中的用水，生活用水量按50L/(人.d)计，用水量为0.4t/d，合计120.0t/a（1年按300天计算）；污水量按用水量的80%计，污水量为0.32t/d，96.0t/a。 厂区内建设雨污分流管道，对雨水和污水进行分流，废水经过厂区化粪池处理后经污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理。 噪声污染源分析 项目噪声主要是设备噪声，来源为剪板机、折弯机、压力机等，设备的噪声强度 在80～90dB(A)之间。设备均设置在生产车间内，利用建筑物的声屏障作用阻止噪声向厂外传播，对生产设备运营时产生的噪声，采取有效的减振和降噪措施，确保各厂界噪声达标排放。 固废污染源分析 本项目运营期间固体废弃物包括一般工业固体废物、生活垃圾和危险废弃物，项目固体废弃物产生处理及排放情况如下： 生活垃圾：本项目职工人数8人，职工生活垃圾按每人每天产生量1kg计算，则生活垃圾产生量约为2.4t/a（全年按300天计算），由环卫部门清运处理。 一般工业固体废物：包括边角料、焊渣和废滤芯，其中边角料和焊渣收集在一般固废堆场，定期外售利用；废滤芯是喷塑室过滤器滤芯长期使用后更换产生的，由厂家回收利用。 危险废弃物：包括废活性炭、废机油及含油废抹布，其中含油废抹布根据部令第39号《国家危险废物名录》（2016年）附录，含油手套抹布属于危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾处理；废活性炭和废机油暂存在危废堆放区，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处理。 表3-2 建设项目三同时验收一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 实际建设情况 废气 固化 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒 已落实 固化废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，最后经15m高排气筒外排 焊接 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 已落实 项目通过移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟尘 喷塑 喷塑粉尘 密闭喷塑室+过滤器 已落实 项目喷塑在封闭操作室中进行，喷塑粉尘通过喷塑室自带过滤器收集后再利用 废水 生活污水 COD、NH3-N、SS、pH、TP 依托租赁方化粪池（5m3） 项目废水已接管六郎殷港污水处理厂，废水经化粪池处理后纳入六郎殷港污水处理厂处理 地埋式污水处理设施 噪声 生产设备 Leq（A） 通过选用低噪声设备、隔声减振、合理布局、加强管理 已落实 对主要产噪设备采取了降噪、减振措施，厂区内设备均匀分布，合理布置 固废 生产 一般固废 收集后外售 已落实 一般工业固废：厂区内设有一般固废堆场，焊渣、边角料收集后外售；废滤芯更换的时候由厂家回收利用 生活垃圾：厂区内设有垃圾桶若干，生活垃圾收集后由环卫部门清运处理 危险废物：废机油、废活性炭暂存在危废堆放区，定期交由，马鞍山澳新环保科技有限公司处理，含油废抹布根据有关规定和生活垃圾一起处理 生产 危险废物 委托马鞍山澳新环保 科技有限公司处理 生活 生活垃圾 收集后由环卫部门统 一清运

监测示意图如下： 注：★为废水监测点； ◎为有组织废气监测点； 为无组织废气监测点位；▲为噪声监测点

图3-1 监测示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目的建设是可行的。 2、建设项目审批部门审批决定 芜湖东港家具销售有限公司： 你公司报送的《钢制办公家具生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）现根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规规定，批复如下： 1、同意芜湖东港家具销售有限公司建设钢制办公家具生产线项目。项目位于芜湖县六郎镇殷港工业集中区，项目占地面积2050平方米，总投资50万元。其中，环保投资5万元。项目设计年产5000套钢制办公家具。 2、该项目无生产性废水产生及排放，厂区内排水应实行雨污分流。生活污水须配套污水处理设施，做到达标排放。在接入集中区污水处理厂前、后，废水排放分别执行《污水综合排放标准》( GB89978-1996)表4中一级和三级标准。 3、项目废气主要是焊接烟尘、切割粉尘、喷塑粉尘和固化废气等，项目通过合理布局焊接和切割作业区，焊接采用移动式烟尘净化器收集后，再加强车间通风等有效措施；喷塑粉尘通过设置喷塑室，并通过喷粉室装置自带过滤器收集后循环利用；固化有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后由15米高排气简排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 4、项目营运期噪声主要为生产过程中的设备运行噪声，建设单位应合理布局，对产噪设备采取相应的减振、消声和隔声等有效措施，实现厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 5、项目产生的固体废物主要有金属边角料、焊渣、废机油、废活性炭、含油废抹布、生活垃圾等。其中，金属边角料和焊渣等属于一般工业固废的，执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关规定，收集后外售；废机油、废活性炭和含油废抹布等属于危险固废的，执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )中有关规定，应分类收集后委托有资质的单位处理处置。其中废含油抹布属于危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾处理；生活垃圾集中收集后，由环卫工人及时清理，定期清运。 6、该项目总量控制指标核定为: COD排放总量不得大于0.0326吨/年，NH3-N排放总量不得大于0.004吨/年，VOCS排放总量不得大于0.00158吨/年。 7、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。 8、建立健全各项环境管理制度，明确专人落实环保工作，切实加强环境管理，定期检查、维护、维修污染治理设施，确保污染治理设施正常运行。 9、项目应严格按照环评及我局批复内容建设，若项目建设规模、性质、地点、建设内容及污染防治措施等发生重大变更时，应按照有关法律法规的规定，重新履行环评审批手续。

表五

验收质量保证及质量控制： 1、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗； 2、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制； 3、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 表5-1监测分析方法 类别 项目 分析方法 方法来源 废水 pH 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 COD 重铬酸盐法 HJ 828-2017 SS 重量法 GB/T 11901-1989 NH3-N 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 TP 钼酸盐分光光度法 GB/T 11893-1989 废气 颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995 非甲烷总烃 气相色谱法 空气和废气监测分析方法（第四版） 噪声 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

表六

验收监测内容： 本次验收监测对该项目废气、废水和厂界噪声进行验收监测，环境管理检查等内容同步进行。 2、监测项目、点位、频次 废气、废水、噪声排放监测内容见下表6-1。 表6-1 监测项目、点位、频次 监测点位 监测项目 监测频次 备注 厂界四周下风向3个点位、上风向1个点位 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 / 固化废气处理前、处理后 非甲烷总烃 3次/天，2天 / 废水总排口 pH、COD 、SS、 NH3-N 、TP 4次/天，2天 / 东、南、西、北厂界各设一个监测点 昼、夜等效声级（Leq） 1次/天，2天 /

表七

1、现场检查结果： 该项目环境管理情况检查内容详见表7-1。项目环评批复落实情况检查详见下表7-2。 表7-1 环境管理情况检查 序号 环境管理检查内容 环境管理内容执行情况 1 “三同时”制度执行情况 本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。 2 环保设施建设、运行及维护情况 废水治理措施：本项目废水经厂区化粪池处理后通过污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理。 废气治理措施：固化废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，最后通过15m高的排气筒排放；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷塑粉尘在半封闭操作室中进行，通过喷塑装置自带的过滤器收集循环使用。 噪声治理措施：对剪板机、折弯机等生产设备已采取了有效的降噪、隔声、减振措施。 3 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 厂区环境管理由厂区负责人统一负责管理 4 厂区绿化情况 厂区周围生态环境以及厂容院貌良好，已经达到抑尘降噪、营造一个良好的工作环境的目的，对厂区周围空地铺设草皮、种植花草，道路两侧选择与当地自然条件适宜的树种种植。 5 验收工况记录 在验收监测期间6月26日生产了15套钢制办公家具，达到设计规模的90%；6月27日生产了15套钢制办公家具，达到了设计规模的90%。 表7-2 环评批复落实情况检查 序号 环评批复要求 执行情况 1 该项目无生产性废水产生及排放，厂区内排水应实行雨污分流。生活污水须配套污水处理设施，做到达标排放。在接入集中区污水处理厂前、后，废水排放分别执行《污水综合排放标准》( GB89978-1996)表4中一级和三级标准 已落实 项目废水经过化粪池处理后通过污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理，执行三级标准 2 项目废气主要是焊接烟尘、切割粉尘、喷塑粉尘和固化废气等，项目通过合理布局焊接和切割作业区，焊接采用移动式烟尘净化器收集后，再加强车间通风等有效措施；喷塑粉尘通过设置喷塑室，并通过喷粉室装置自带过滤器收集后循环利用；固化有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后由15米高排气简排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 已落实 项目焊接烟尘使用移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷塑在半封闭操作室进行，喷塑粉尘通过自带过滤器收集循环使用；固化废气经过集气罩处理后通过活性炭吸附装置处理，最后经15m高的排气筒外排 3 项目营运期噪声主要为生产过程中的设备运行噪声，建设单位应合理布局，对产噪设备采取相应的减振、消声和隔声等有效措施，实现厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 已落实 厂区内设备合理布置、均匀分布，并对主要产噪设备采取了减振、降噪、隔声等措施 4 项目产生的固体废物主要有金属边角料、焊渣、废机油、废活性炭、含油废抹布、生活垃圾等。其中，金属边角料和焊渣等属于一般工业固废的，执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关规定，收集后外售；废机油、废活性炭和含油废抹布等属于危险废的，执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )中有关规定，应分类收集后委托有资质的单位处理处置。其中废含油抹布属于危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾处理；生活垃圾集中收集后，由环卫工人及时清理，定期清运。 已落实 企业设有一个一般固废堆放点，焊渣和边角料收集后外售，废滤芯由焊接烟尘净化器厂家回收；厂区内设有若干垃圾桶用来收集生活垃圾，定期交给环卫部门做无害化处理；危险废物中废机油和废活性炭暂存在危废堆放区，由马鞍山澳新环保科技有限公司处理，含油废抹布和生活垃圾一起处理 5 该项目总量控制指标核定为: COD排放总量不得大于0.0326吨/年，NH3-N排放总量不得大于0.004吨/年，VOCS排放总量不得大于0.00158吨/年。 已落实 项目非甲烷总烃总量以VOCS计，具体见下面总量核实 6 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收 已落实 7 建立健全各项环境管理制度，明确专人落实环保工作，切实加强环境管理，定期检查、维护、维修污染治理设施，确保污染治理设施正常运行。 已落实 项目上有专人负责人环保工作并对环保设施定期检修

、验收监测期间气象参数 表7-3 验收监测期间气象参数 监测项目 采样日期 监测结果 温度（℃） 2018.06.26 29.4 2018.06.27 29.5 湿度（%） 2018.06.26 53 2018.06.27 53 大气压（kPa） 2018.06.26 99.3 2018.06.27 99.3 风速（m/s） 2018.06.26 1.9 2018.06.27 1.9 风向 2018.06.26 东北风 2018.06.27 东北风 、废气监测结果与评价： ①无组织废气监测结果与评价 无组织废气监测结果如表7-4所示： 表7-4 无组织废气监测结果及评价 监测位置 检测项目、日期、频次 上风向 （1#） 下风向 （2#） 下风向 （3#） 下风向 （4#） 限值 评价 总悬浮 颗粒物（mg/m3） 2018.06.26 ① 0.205 0.242 0.242 0.224 1.0 达标 ② 0.246 0.265 0.284 0.265 ③ 0.246 0.265 0.265 0.265 2018.06.27 ① 0.205 0.223 0.242 0.242 ② 0.227 0.265 0.265 0.284 ③ 0.246 0.265 0.265 0.265 非甲烷总烃（mg/m3） 2018.06.26 ① 1.60 1.84 1.80 1.78 4.0 达标 ② 1.63 1.83 1.81 1.79 ③ 1.65 1.83 1.79 1.79 2018.06.27 ① 1.65 1.76 1.83 1.77 ② 1.63 1.84 1.84 1.80 ③ 1.60 1.83 1.85 1.75 6月26日-27日无组织废气监测结果表明：该项目车间厂界下风向三个点颗粒物的最大排放浓度为0.284mg/m3，非甲烷总烃的最大排放浓度为1.84mg/m3，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放浓度限值要求； ②有组织废气监测结果 监测结果分别如表7-5所示： 表7-5 固化废气监测结果 污染源 名称 检测项目 计量 单位 监测结果 标准限值 是否达标 2018.06.26 2018.06.27 ① ② ③ ① ② ③ 固化废气 处理前 排气筒高度 m / / / / / / / / 烟道截面积 m2 0.3025 0.3025 0.3025 0.3025 0.3025 0.3025 / / 烟气温度 ℃ 153 154 154 153 153 153 / / 烟气流速 m/s 7.2 7.3 7.2 7.3 7.4 7.2 / / 标态流量 Nm3/h 5462 5517 5487 5589 5611 5491 / / 非甲烷总烃 浓度 mg/m3 11.2 11.0 11.4 10.2 10.8 10.8 / / 非甲烷总烃 速率 kg/h 0.061 0.061 0.063 0.057 0.061 0.059 / / 固化废气 处理后 排气筒高度 m 15 15 15 15 15 15 / / 烟道截面积 m2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 / / 烟气温度 ℃ 152 152 152 151 151 151 / / 烟气流速 m/s 11.2 11.1 11.2 11.3 11.3 11.2 / / 标态流量 Nm3/h 4980 4973 4982 5017 5019 5002 / / 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 5.82 5.38 5.20 4.70 4.35 4.53 120 达标 非甲烷总烃 排放速率 kg/h 0.029 0.027 0.026 0.024 0.022 0.023 10 达标 根据监测结果，固化工序中有组织废气出口的非甲烷总烃的各批次排放浓度值、 各批次排放速率值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中的二级 排放标准的要求。 、废水监测结果与评价 验收期间废水监测结果如表7-6： 表7-6废水监测结果与评价 检测项目 采样日期 废水总排口 标准限值 是否达标 ① ② ③ ④ pH 2018.06.26 6.94 7.06 6.83 7.10 6~9 达标 2018.06.27 7.06 7.07 6.96 7.08 氨氮 2018.06.26 14.8 17.5 17.3 20.7 45 达标 2018.06.27 17.5 24.3 16.0 17.3 悬浮物 2018.06.26 20 24 37 40 400 达标 2018.06.27 100 104 158 315 化学需氧量 2018.06.26 168 189 225 218 500 达标 2018.06.27 150 230 216 370 总磷 2018.06.26 1.55 2.20 2.88 1.77 8 达标 2018.06.27 1.80 1.85 1.98 2.06 备注 以上数据单位pH无量纲，其余单位均为mg/L 6月26日-27日废水监测结果表明：本项目废水排口废水中COD、SS的最大排放浓度分别为370mg/L、315mg/L，pH范围为6.83~7.10，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放浓度限值要求；TP、NH3-N的最大排放浓度分别为2.88mg/L、24.3mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 、噪声监测结果与评价 噪声监测结果如表7-7： 表7-7 噪声监测结果 测点编号 监测位置 主要声源 监测日期 等效声级dB（A） 昼间 夜间 1 厂界东 厂界噪声 2018.06.26 62.3 48.4 2018.06.27 61.4 48.3 2 厂界南 厂界噪声 2018.06.26 58.9 43.6 2018.06.27 57.5 44.2 3 厂界西 厂界噪声 2018.06.26 54.1 44.1 2018.06.27 55.2 44.6 4 厂界北 厂界噪声 2018.06.26 57.6 45.3 2018.06.27 56.4 44.8 标准限值 / 65 55 是否达标 / 达标 达标 验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348 -2008）中3类标准要求。监测位置图详见图3-1。 、污染物排放总量核算 该项目环评以及批复中规定COD≤0.0326 t/a，NH3-N≤0.0024t/a，VOCS≤0.000158t/a 由于总量控制上对非甲烷总烃没有要求，所以本项目非甲烷总烃总量以VOCS计，污染 物排放总量核算表见表7-8 表7-8 污染物排放总量核算表 污染物类别 监测项目 平均浓度（mg/L） 年排放量（t/a） 总量控制指标 是否达标 废水 COD 220.75 0.02119 0.0326 达标 NH3-N 18.175 0.00174 0.0024 达标 污染物类别 监测项目 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 总量控制指标 是否达标 废气 VOCS 0.025 0.00006 0.000158 达标

表八

验收监测结论： 1、项目基本情况 芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目产生的污染物主要为：废气、废水、噪声及固体废弃物，企业采取了以下具体治理措施。固化废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒外排；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷塑在半封闭操作室进行，喷塑粉尘通过喷塑室自带的过滤器收集循环使用，另外车间通过加强通风减少无组织废气的环境影响。废水通过化粪池处理经污水管网纳入六郎殷港污水处理厂处理。项目运营期理间产生的噪声经建筑物隔声，对设备进行降噪、减震等措施进行衰减，保证达标排放。 2、验收监测部分 1）、废气部分：2018年6月26日-27日本项目厂界下风向3个点位的颗粒物、非甲 烷总烃的最高值符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放 浓度限值要求。 2018年6月26日-27日固化废气出口的非甲烷总烃的各批次浓度值、各批次速率值 符合满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中的二级排放标准的要 求。 验收期间废气达标排放。 、废水部分：2018年6月26日-27日本项目排放废水pH值、化学需氧量、悬浮物 监测各批次排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准， 氨氮、总磷的各批次排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2 015）表1中B级标准。 验收期间废水达标排放。 、厂界噪声：2018年6月26日-27日厂界N1、N2、N3、N4监测点位的两天的昼 间厂界噪声范围为54.1~62.3dB（A），夜间厂界噪声范围为43.6~48.4dB（A），符合 《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。 验收期间噪声达标排放。 、总量核算：根据2018年6月26日-27日监测结果核定，项目废气年排放污染物 总量为化学需氧量0.02119吨每年，氨氮0.00174吨每年，VOCS0.00006吨每年，符合环 评批复中规定的总量控制指标。 3、总结论 芜湖东港家销售具有限公司钢制办公家具生产线项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的废水治理、废气治理、噪声治理措施有效，对项目区环境没有产生不利影响。总体而言，建设项目达到了项目竣工环境保护验收的要求，建议通过芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目竣工环境保护验收。 4、验收建议 ①、进一步做好环境保护工作，严格环境监督管理，建立环境管理制度、机制并 制定负责人，加强各类环境保护设施维护与管理，确保各类污染物稳定达标排放。 ②、尽快落实环评批复中的要求，严格执行总量控制。 ③、项目方应按照环评表及批复的要求，如果项目的性质、规模、地点、采用的 生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 ④、对生产原材料的储存和保管一定要责任到人，保证生产安全。 ⑤、充分利用项目区内可用场地搞好绿化工作，做到社会效益、环境效益和经济 效益相统一。 ⑥、生产管理人员和操作人员首先必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》， 从根本上解决事故隐患。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 芜湖东港家具销售有限公司 | 项目代码 |  | 建设地点 | 六郎镇殷港工业园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 金属家具制造【C2130】 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产5000套钢制办公家具 | 实际生产能力 | 与设计一致 | 环评单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 芜湖县环境保护局 | 审批文号 | 2018（23） | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | — | 竣工日期 | — | 排污许可证申领时间 | — |
|  | 环保设施设计单位 | — | 环保设施施工单位 | — | 本工程排污许可证编号 | — |
|  | 验收单位 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | 满足设计规模的75% |
|  | 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资总概算（万元） | 5 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 实际总投资 | 50 | 实际环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 废水治理（万元） | — | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | — | 其他（万元） | — |
|  | 新增废水处理设施能力 | — | 新增废气处理设施能力 | — | 年平均工作时 | — |
| 运营单位 | 芜湖东港家具销售有限公司 | 运营单位邮政编码 | 244161 | 验收时间 | 2018-7-8 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程控制排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 化学需氧量 | — | — | — | — | — | 0.02119t/a | 0.0326t/a | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | 0.00174t/a | 0.0024t/a | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 悬浮物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 废气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — | — | 0.00006t/a | 0.000158t/a | — | — | — | — | — |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件一：芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目竣工验收委托协议书

附件二：芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具项目环评批复

附件三：芜湖东港家具销售有限公司钢制办公家具生产线项目工况说明

附件四：企业材料真实性证明

附件五：危险废物处置合同

附图一：项目地理位置图

附图二：项目周边环境关系图

附图三：厂区平面图

# Text boxes

S、N

N

G1

G2

G3

S、N

N4

◎

1#

1#车间

2#车间

4#

G

3

2

9

N1

N3

仓库

办公室

3#

N2

2#